## Slide 2: 嵌 入 式 系 统 课 程 课后习题
❀ 第2章 MCU硬件基础

## Slide 3: 选择题
1、微控制器CPU不包含哪个部分：（）
A、运算逻辑单元
B、控制单元
C、存储管理单元
D、寄存器组
Notes: 答案写这！

## Slide 4: 选择题
2、关于中断向量表的叙述，存在错误的是：（）
A、表中内容是永远固定的
B、复位后有默认起始位置
C、存储空间可连续也可离散
D、每个中断，在向量表中都有对应的表项
Notes: 答案写这！

## Slide 5: 选择题
3、PC中存储的内容是（）
A、当前指令的地址
B、下一条指令的地址
C、当前指令的内容
D、下一条指令的内容
Notes: 答案写这！

## Slide 6: 选择题
4、以下关于中断系统的叙述，正确的是（）
A、多中断同时出现时，高优先级的先得到响应
B、STM32是32位单片机，可设置32位抢占优先级
C、所有中断都支持设置优先级
D、相同优先级的中断，根据其在中断向量表中的排序依次响应
Notes: 答案写这！

## Slide 7: 选择题
5、以下关于STM32时钟系统的叙述，正确的是（）
A、STM32可选用外部晶振或内部晶振作为时钟源
B、不同外设可以选用不同的晶振源
C、STM32时钟树根部，有多个时钟输入口
D、外设的时钟频率不可以高于系统时钟频率
Notes: 答案写这！

## Slide 8: 填空题
1、PC是__的缩写，其作用是__。
2、Cortex-M架构的CPU工作状态有_________模式和__________模式。
3、中断程序适用于处理响应速度要求_____、持续时间______的事件，与轮询式相比，开发难度要______。（高/低/长/短）
4、与数据存储器相比，寄存器的特点是：容量____，访问速度_____。（大/小/快/慢）
Notes: 答案写这！

## Slide 9: 填空题
5、算术逻辑单元ALU的四要素是：____，____，____，____。
6、中断允许控制，分为__________和____________。
Notes: 答案写这！

## Slide 10: 判断题
1、Cortex-M3架构基于冯·诺依曼架构体系。（）
2、STM32的堆栈结构位于寄存器中。（）
3、锁相环PLL既能提高时钟频率，也能降低时钟频率。（）
4、STM32处理器基于ARM公司的IP核开发。（）
5、优先级屏蔽寄存器 PRIMASK 中可配置各中断的优先级。（）
Notes: 答案写这！

## Slide 11: 思考/问答题
轮询式处理事件，和中断处理事件相比，有何优点，有何缺点？请各列举不少于两条。
Notes: 答案写这！

## Slide 12: 参考答案
选择题答案
1、C 2、AC 3、B 4、A 5、ABCD
填空题答案
1、Program Counter;存储下一条指令所在地址
2、Handle;Thread
3、高；短；高
4、小；快
5、操作数；运算；标志位；运算结果
6、全局中断控制；专用中断控制

## Slide 13: 参考答案
判断题答案
× × × √ ×
思考题答案
优点：
1、轮询式可处理事件的数量无上限，而中断数量是有限的。
2、按顺序依次执行，无须考虑各事件发生优先级问题，开发复杂度低。
缺点：
1、实时性不足，可能错过重要事件。
2、优先级低于中断，可能在执行过程中被打断。对时序要求严格的事件处理可能因为中途打断而失败。