## Slide 2: 嵌 入 式 系 统 课 程 课后习题
❀ 第5章 通信接口与总线1_UART串口

## Slide 3: 选择题
1、下列叙述错误的是（）
A.并行通信是数据以字节/字为单位传送，因此数据线需求多。
B.点对点通信需要两个端点或两个设备的地址。
C.异步意味着没有共享时钟，因此 UART 如要正常运作，必须在连接两端配置相同的波特率。
D. UART是异步串行通信，对等方式传输，通信双方不需要共享接地端。
E. USART是通用同步异步收发器，可配置为UART使用。

## Slide 4: 选择题
2、下列叙述错误的是（）
A. 若对数据帧”1011 1001”进行偶校验，则校验位为1。
B. USART 接收期间，首先通过 RX 引脚移入数据的最低有效位。
C.UART数据帧起始位起始位永远是1，默认1位停止位永远是0 。
D. 9600Baud指的是每秒可以传输9600个二进制位数。
E.可通过编程 USART_CR1寄存器中的 OVER8 位来选择采样方法，且采样时钟可以是波特率时钟的16倍或8倍。

## Slide 5: 填空题
1、偶校验数据帧”1011 1001”的校验位为 。
2、如果采用115200，9N2 ，则每秒可以完成 字节数据量的传输。
3、PC使用DB9接口，通过接口芯片，需要将 通信协议转化为
通信协议，才能完成和MCU的通信。
4、系统复位时，USART_SR寄存器的TC位= ，所以在串口初始化函数中，USART1->SR &= ~0x0040;语句是将TC位置 ，即数据发送
（已完成/未完成）。

## Slide 6: 判断题
1、USART是通用同步异步收发器，这里的同步是指允许二台通信设备同时进行资料传输。
2、差分通信双方共享接地端，能获得更高速的通信。
3、RS-232-C电平采用负逻辑，即逻辑1:-3V~-25V,逻辑0:+3~+25V。

## Slide 7: 思考/问答题
1、查阅STM32F407寄存器手册，说明USART_CR1寄存器中的M位和PCE位, PS位的功能，回答若M=1,PCE=1,PS=0时USART的帧格式。

## Slide 8: 嵌 入 式 系 统 课 程 课后习题答案
❀ 第5章 通信接口与总线1_UART串口

## Slide 9: 选择题
1、下列叙述错误的是（BD）
A.并行通信是数据以字节/字为单位传送，因此数据线需求多。
B.点对点通信需要两个端点或两个设备的地址。
C.异步意味着没有共享时钟，因此 UART 如要正常运作，必须在连接两端配置相同的波特率。
D. UART是异步串行通信，对等方式传输，通信双方不需要共享接地端。
E. USART是通用同步异步收发器，可配置为UART使用。

## Slide 10: 选择题
2、下列叙述错误的是（C）
A. 若对数据帧”1011 1001”进行偶校验，则校验位为1。
B. USART 接收期间，首先通过 RX 引脚移入数据的最低有效位。
C.UART数据帧起始位起始位永远是1，默认1位停止位永远是0 。
D. 9600Baud指的是每秒可以传输9600个二进制位数。bit/s
E.可通过编程 USART_CR1寄存器中的 OVER8 位来选择采样方法，且采样时钟可以是波特率时钟的16倍或8倍。见寄存器手册30.6.4

## Slide 11: 填空题
1、偶校验数据帧”1011 1001”的校验位为 1 。
2、如果采用115200，9N2 ，则每秒可以完成 9600 字节数据量的传输。
3、PC使用DB9接口，通过接口芯片，需要将 RS232 通信协议转化为
TTL 通信协议，才能完成和MCU的通信。
4、系统复位时，USART_SR寄存器的TC位= 1 ，所以在串口初始化函数中，USART1->SR &= ~0x0040;语句是将TC位置 0 ，即数据发送
未完成 （已完成/未完成）。
Notes: 2、115200÷12 = 9600bytes （1位起始位+8位数据位+1位偶校验+2位停止位）

## Slide 12: 判断题
1、USART是通用同步异步收发器，这里的同步是指允许二台通信设备同时进行资料传输。×
2、差分通信双方共享接地端，能获得更高速的通信。×
3、RS-232-C电平采用负逻辑，即逻辑1:-3V~-25V,逻辑0:+3~+25V。√
Notes: 1、同步是指发送端和接收端共享一个时钟信号。全双工通信允许二台设备同时进行资料传输。
2、差分通信双方不需要共享接地端，单端通信方式需要

## Slide 13: 思考/问答题
1、查阅STM32F407寄存器手册，说明USART_CR1寄存器中的M位和PCE位, PS位的功能，回答若M=1,PCE=1,PS=0时USART的帧格式。
（1）M：决定字长（这里的字长包括数据位和可能存在的校验位）。
M=1时，字长=9；M=0时，字长=8。
PCE：决定是否使能奇偶校验。
PCE=1时，使能奇偶校验； PCE=1时，禁止奇偶校验。
PS：决定选择奇校验/偶校验。
PS=0时，偶校验；PS=1时，奇校验。
（2）1位起始位+8位数据+1位校验+1位停止位 见寄存器手册30.6.4