## Slide 2: 嵌 入 式 系 统 课 程 课后习题
❀ 第5章 通信接口与总线3_I2C总线

## Slide 3: 选择题
1、下列叙述错误的是（）
A、I2C是一种双向2线制同步串行通信。
B、I2C是摩托罗拉公司提出的两线式串行通信总线标准。
C、I2C实现的是同步全双工通信。
D、I2C总线空闲时是高电平，由于所有SDA和SCL是线与关系，所以只要有一个从机发0，总线就被拉下来。

## Slide 4: 选择题
2、关于I2C协议，下列说法正确的是（）。
A、SCL高电平期间，SDA由高到低的跳变代表通信的起始信号。
B、SCL高电平期间，SDA由高到低的跳变代表通信的结束信号。
C、I2C总线上可以挂接多个器件，其中一个作为主机，其他为从机，主机靠片选信号CS选择与其通信的从器件。
D、连接在I2C总线上的每一个器件都有一个唯一的硬件设置的地址，通信时主机用软件寻址的方法选择与之通信的器件。

## Slide 5: 判断题
1、I2C总线上工作于主模式的器件可以发送和接收数据，而工作于从模式的器件只能发送不能接收数据。
2、I2C总线采用应答式通信，主机每发送完一个字节数据都需要从机反馈一个应答信号。
3、SDA线上的数据状态仅在SCL为低电平的期间才能改变，SCL为高电平的期间，SDA状态的改变被用来表示起始和停止条件。

## Slide 6: 填空题
1、Sr为”重复起始”位，在切换数据收发方向时，不需要给出 ,
直接再产生一次 。
2、对于应答信号，ACK= （0/1）时为有效应答位，说明从机已经成功接收到该字节，否则说明接受不成功。

## Slide 7: 填空题
3、I2C主机向设备的寄存器写通讯过程:
①首先主机发送一个START信号，在SCL 电平时，SDA由 到 跳变；（高/低)
②主机发送一个地址字节，包括7位地址码和一位写操控W= ；相应地址的从机发送一个应答信号ACK = ； （0/1）
③ 主机收到ACK后开始发送寄存器的地址，MSB在先，LSB在后； 从机发送应答信号 ACK；
④主机收到ACK后开始发送第一个数据字节，MSB在先，LSB在后；从机收到数据字节后，发送一个ACK = 表示继续传送数据，发送NACK= 表示传送数据结束； （0/1）
⑤主机发送完全部数据后，发送一个停止信号STOP，在SCL 电平时，SDA由 到 跳变，结束整个通讯并且释放总线； （高/低)

## Slide 8: 思考/问答题
1、与 SPI 通信相比，I2C 通信有什么特点？
2、I2C总线可以挂载多少个器件呢？
3、由填空第3题，写出I2C主机向设备的寄存器读通讯过程

## Slide 9: 嵌 入 式 系 统 课 程 课后习题答案

## Slide 10: 选择题
1、下列叙述错误的是（BC）
A、I2C是一种双向2线制同步串行通信。
B、I2C是摩托罗拉公司提出的两线式串行通信总线标准。飞利浦
C、I2C实现的是同步全双工通信。IC是半双工，同一时间只可以单向通信
D、I2C总线空闲时是高电平，由于所有SDA和SCL是线与关系，所以只要有一个从机发0，总线就被拉下来。

## Slide 11: 选择题
2、关于I2C协议，下列说法正确的是（AD）。
A、SCL高电平期间，SDA由高到低的跳变代表通信的起始信号。
B、SCL高电平期间，SDA由高到低的跳变代表通信的结束信号。
C、I2C总线上可以挂接多个器件，其中一个作为主机，其他为从机，主机靠片选信号CS选择与其通信的从器件。
D、连接在I2C总线上的每一个器件都有一个唯一的硬件设置的地址，通信时主机用软件寻址的方法选择与之通信的器件。

## Slide 12: 判断题
1、I2C总线上工作于主模式的器件可以发送和接收数据，而工作于从模式的器件只能发送不能接收数据。×
2、I2C总线采用应答式通信，主机每发送完一个字节数据都需要从机反馈一个应答信号。√
3、SDA线上的数据状态仅在SCL为低电平的期间才能改变，SCL为高电平的期间，SDA状态的改变被用来表示起始和停止条件。√
Notes: 主器件和从器件都可以工作于接收和发送状态。

## Slide 13: 填空题
1、Sr为”重复起始”位，在切换数据收发方向时，不需要给出 停止位 ，直接再产生一次 起始位 。
2、对于应答信号，ACK= 0 （0/1）时为有效应答位，说明从机已经成功接收到该字节，否则说明接受不成功。

## Slide 14: 填空题
3、 I2C主机向设备的寄存器写通讯过程:
①首先主机发送一个START信号，在SCL 高 电平时，SDA由 高 到 低 跳变；
②主机发送一个地址字节，包括7位地址码和一位写操控W= 0 ；相应地址的从机发送一个应答信号ACK = 0 ； （0/1）
③主机收到ACK后开始发送寄存器的地址，MSB在先，LSB在后； 从机发送应答信号 ACK；
④主机收到ACK后开始发送第一个数据字节，MSB在先，LSB在后； 从机收到数据字节后，发送一个ACK = 0 表示继续传送数据，发送NACK=1 表示传送数据结束；
⑤主机发送完全部数据后，发送一个停止信号STOP，在SCL 高 电平时，SDA由 低 到 高 跳变，结束整个通讯并且释放总线；

## Slide 15: 思考/问答题
1、与 SPI 通信相比，I2C 通信有什么特点？
（1）必须在 I2C 总线上外接上拉电阻。
（2）通过地址区分挂载在 I2C 总线上不同的器件。
（3）支持多主机互连。
（4）I2C通信方式为半双工，SPI为全双工。

## Slide 16: 思考/问答题
2、I2C总线可以挂载多少个器件呢？
IIC协议规定，在启动总线后第1字节的高7位是从节点的寻址地址，具体挂载多少个器件由I2C地址决定，7位寻址地址减去1个广播地址0x00不用，所以有2^7=128 - 1 = 127，那就是127个地址， 所以理论上可以挂127个从器件。

## Slide 17: 思考/问答题
3、由填空第3题，写出I2C主机向设备的寄存器读通讯过程
①首先主机发送一个START信号，在SCL高电平时，SDA由高到低跳变；
②主机发送一个地址字节，包括7位地址码和一位写操控W=0；相应地址的从机发送一个应答信号ACK =0；
③ 主机收到ACK后开始发送寄存器的地址，MSB在先，LSB在后； 从机发送应答信号 ACK；
④主机发送重复起始信号Sr=1；

## Slide 18: 思考/问答题
⑤主机发送一个地址字节，包括7位地址码和一位读操控R=1；相应地址的从机发送一个应答信号ACK =0；
⑥主机收到ACK后开始接收第一个数据字节，MSB在先，LSB在后；主机收到数据后，发送一个ACK =0表示继续传送数据，发送NACK=1表示传送数据结束；
⑦主机接收完全部数据后，发送一个停止信号STOP，在SCL高电平时，SDA由低到高跳变，结束整个通讯并且释放总线。