## Slide 2: 嵌 入 式 系 统 课 程 课后习题
❀ 第6章 嵌入式操作系统初步

## Slide 3: 选择题
1、关于RT-Thread系统的叙述，正确的是（）
A、是国产实时性操作系统
B、RT是Run Time（运行时）的意思
C、该系统具有很高的可移植性
D、该系统使用了不可剥夺型内核
Notes: 答案写这！

## Slide 4: 选择题
2、关于RT-Thread通信机制的叙述，正确的是（）
A、信号量、事件、消息队列、邮箱均可用于线程间通信
B、FIFO表示“先进先出”，堆栈结构也遵循这一规则
C、事件变量和邮件变量长度均为32字节
D、一个线程对外发出消息后，所有其它线程都会收到提示
Notes: 答案写这！

## Slide 5: 填空题
1、线程的5种状态分别是：_____，_____，_____，_____，_____。
2、若#define RT_TICK_PER_SECOND 50，则rt_thread_delay(15)对应的挂起时间为_____ms。
3、邮件和消息的数据长度分别是_____，_____。
4、临界区的定义是________________。
Notes: 答案写这！

## Slide 6: 判断题
1、高优先级线程如果不挂起，则低优先级线程永远无法执行。（）
2、每个线程都应当有一个while循环。（）
3、RT的时间单位是固定的，不允许更改。（）
4、rt_thread_delay(30)，表示挂起30ms。（）
5、消息队列的长度为4个字节。（）
Notes: 答案写这！

## Slide 7: 思考/问答题
1、可剥夺型内核和不可剥夺型内核，主要的区别是什么？据此叙述，可剥夺型内核有什么优点和缺点？
Notes: 答案写这！

## Slide 8: 参考答案
选择题答案
1、AC 2、A
填空题答案
1、初始化, 就绪, 运行, 挂起(睡眠), 关闭
2、300
3、4字节，不定长
4、两线程访问/操作的同一块区域

## Slide 9: 参考答案
判断题答案
1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、×
思考题答案
1、主要区别：可剥夺型内核，当高优先级任务进来时，允许其抢占正在执行的低优先级任务；不可剥夺型内核，不允许抢占低优先级任务，只能等待其执行完成后再执行。
优点：紧急事件发生时能够立即处理。
缺点：如果高优先级任务较多，则低优先级任务可能长期得不到执行机会。开发时需要对各任务设定合理的优先级，确保每个任务都有一定的执行机会。