## Slide 2: 第2章 MCU硬件基础
❀2.1 CPU的基本结构和运行机制
❀2.2 ARM的体系结构
❀2.3 中断的概念、机制和中断子程
❀2.4 复位、时钟、存储器和总线

## Slide 3: 思考题
CPU内部，PC指针和SP指针的作用是什么？
CPU内部，PSR中四个主要标志位含义：Z、N、O、C。
对堆栈做一个简单描述，比如它的结构、存取方式、作用
简述ARM Cortex-M架构体系中的寄存器组，比如有哪些类型、作用
能否解释什么是中断、中断服务子程ISR、中断向量
MCU复位后首先执行main()函数吗？为什么？
Flash存储器和SRAM存储器的区别，如易失性、用途
什么是总线？哈佛总线和冯·诺依曼总线的区别及优点
为何对MCU外设作地址映射？外设映射的起始地址是多少？
MCU编程模型中两大重要方面是什么？

## Slide 4: 思考题解答I – 第2章MCU硬件基础
CPU内部，PC指针和SP指针的作用是什么？
Key：PC-程序计数器，指示CPU下一条要执行指令的地址。SP-堆栈指针，永远指向栈顶，入栈栈顶上浮，出栈栈顶下降。
CPU内部，PSR中四个主要标志位含义：Z、N、O、C。
Key：Z-Zero 零标志，置位表示运算结果为0。N-Negtive 符号标志，置位表示结果为负。O-Overflow溢出标志，置位表示结果超出存储的寄存器数据宽度。C-Carry 进位标志，置位表示运算产生进位(加法)或借位(减法)
对堆栈做一个简单描述，比如它的结构、存取方式、作用
Key：堆栈是一段存储空间，入口和出口相同且只有一个，存取方式为后入先出，作用包括存储函数调用、中断时的返回地址，以及保护寄存器上下文。
简述ARM Cortex-M架构体系中的寄存器组，比如有哪些类型、作用
Key：有通用寄存器，如R0~R12，用于存储操作数和运算结果；特殊寄存器，如PC-程序计数器、SP-堆栈指针、PSR-程序状态寄存器，作用见第1,2题。
能否解释什么是中断、中断服务子程ISR、中断向量
Key：中断是CPU处理突发事件的一种机制。ISR是CPU具体处理中断事件的程序。中断向量是ISR程序的入口地址，CPU凭此地址找到ISR的存放位置并执行。

## Slide 5: 思考题解答II – 第2章MCU硬件基础
MCU复位后首先执行main()函数吗？为什么？
Key：不是。因为先要执行一段汇编启动代码，包括初始化堆栈以及PC指针，而后引导至main()函数执行。
Flash存储器和SRAM存储器的区别，如易失性、用途
Key：Flash-非易失存储器，用于存储程序和固定数据，如表单。SRAM-易失存储器，用于存储临时数据和运行中的程序。
什么是总线？哈佛总线和冯·诺依曼总线的区别及优点
Key：总线是MCU内部一组公共的信号线，包括控制总线CB、数据总线DB和地址总线AB。哈佛总线的数据总线和指令总线是独立的，取数据和取指令可以同步进行，执行效率高。冯·诺依曼总线数据、指令的传输都要通过DB总线，因此取指和取数据要分时进行。
为何对MCU外设作地址映射？外设映射的起始地址是多少？
Key：外设地址映射就是把外设寄存器的地址映射到存储空间上，统一编址，这样就可以像访问存储器一样，通过地址来访问到外部设备。起始地址是0x4000 0000。
MCU编程模型中两大重要方面是什么？
Key：一个是寄存器，一个是指令集。在STM32开发中，特指外设的寄存器和C语言的指令