## Slide 2: 第5章 通信接口与总线
❀ 5.1 通信概述
❀ 5.2 异步串行通信UART
❀ 5.3 串行外设接口SPI
❀ 5.4 集成电路总线I2C
Notes: 要进入一个全新的概念 就是开始学习通讯。在任何一门嵌入式的课程里头，一定会涉及的一类非常非常有用的外设，就是通信。

## Slide 3: 思考题 – UART串口
解释UART通信方式为什么是“串行，异步，点对点，全双工，对等”
解释UART通信的数据帧格式(Frame format)
UART术语：115200，8N1 是何意？每秒可完成多少字节数据量的传输？
解释UART过采样(Oversampling)，包括原因及方法。
何为偶校验？数据“10010111”做偶校验，校验位的值是多少？
UART简化的三线制连接是哪三条线？各自用途是什么？
如何使MCU的UART和你笔记本电脑的USB接口进行通信？
STM32F407IG的UART初始化时，为什么要加一条清除TC标志的指令？(TC – Transmission complete)

## Slide 4: 解答I – UART串口
解释UART通信方式为什么是“串行，异步，点对点，全双工，对等”
答：串行，收发双方通过一根线传输(Tx→Rx)；异步，收发双方没有共同时钟，用各自独立时钟控制；点对点，收和发各只有固定的一方，不需要地址确认；全双工，收发双方各有一对Tx和Rx信号端（两条信道），因此收发可同时进行；对等网络，收发双方任何一方都可以发起通信，在网络中是平等的。
解释UART通信的数据帧格式(Frame format)
答：包括1bit的起始位（低电平），8bit的数据位，LSB在前、MSB在后，1bit的校验位，1bit的停止位（高电平）。
UART术语：115200，8N1 是何意？每秒可完成多少字节数据量的传输？
答：波特率115200bps，8bit数据位，N-无校验位，1bit停止位。
解释UART过采样(Oversampling)，包括原因及方法。
答：为了避免电磁干扰产生的信号毛刺和线缆寄生电容造成的信号边沿平缓，导致接收端数据采样错误，接收端以16倍波特率进行采样，这称为过采样。取中间三个采样值，并以“投票”的方式最终确定采样的信号值。

## Slide 5: 解答II – UART串口
何为偶校验？数据“10010111”做偶校验，校验位的值是多少？
答：保证数据中（含校验位）1的个数是偶数，这称为偶校验。“10010111”中有奇数个1，所以校验位需要是1，以保证1的总个数为偶数。
UART简化的三线制连接是哪三条线？各自用途是什么？
答：Rx—接收端，Tx—发送端，GND—接地端。
如何使MCU的UART和你笔记本电脑的USB接口进行通信？
答：需要一个转换器，内置USB转UART的芯片（如CH340），并在电脑端安装驱动程序，从而将USB接口虚拟为一个UART接口。
STM32F407IG的UART初始化时，为什么要加一条清除TC标志的指令？(TC – Transmission complete)
答：UART发送一个数据帧时， 要检测TC标志，TC=1表示发送完成，才可进行下一帧的发送。但TC在系统复位时即被置1，这显然是不合理的，所以在UART初始化时，要将其清0，以免影响UART的发送功能。