## Slide 2: 第3章 STM32开发初步 — IO外设及软件基础
❀3.1 第一种外设GPIO
❀3.2 IO的寄存器编程
❀3.3 STM32软件开发基础
❀3.4 嵌入式开发中的C语言
❀3.5 IO的标准库编程
Notes: 是教材第3章和第4章的整合

## Slide 3: 思考题 – 第3章STM32开发初步
STM32每组端口共多少个引脚？GPIO引脚的命名规则，如PA0三个字符各代表什么？
IO引脚的控制逻辑中通常有哪三类寄存器? 大致功能如何
解释什么是推挽输出，解释为何采用IO输出低电平点亮LED
GPIOA被映射到存储空间的哪个地址段？
什么是CMSIS？它的两个核心层是什么？
什么是STM32的标准函数库？其文件命名规则，如STM32Fxxx_ppp.c，xxx和ppt代表什么？
解释寄存器操作语句“GPIOC->MODER = …”的机理
int16_t和uint16_t分别代表什么数据类型？表示的数据范围各是多少？
头文件和源文件的用途
结构体和枚举类型的区别？在GPIO初始化中有什么应用（可举例）？
库函数编程和寄存器编程的优劣比较
什么情况需要用户再建立设备库文件（标准库之上）？

## Slide 4: 思考题解答I – 第3章STM32开发初步
STM32每组端口共多少个引脚？GPIO引脚的命名规则，如PA0三个字符各代表什么？
答：每组16个引脚，Px0~Px15。命名规则：字母P代表Port，x-代表哪一组 如A组，数字代表哪一个引脚。
IO引脚的控制逻辑中通常有哪三类寄存器? 大致功能如何
答：控制寄存器CR，选择复用功能还是普通IO功能，普通IO是输出还是输入模式。输出数据寄存器ODR，写入1/0后可在引脚上产生高/低电平。输入数据寄存器IDR，读取该寄存器就存取会引发读取引脚状态的操作。
解释什么是推挽输出，解释为何采用IO输出低电平点亮LED
答：推挽输出就是IO引脚端采用PMOS和NMOS上下对称连接，两只管轮流导通从而在引脚上输出高或低电平，具有响应速度快、驱动能力强的优点。IO输出低电平时，电流流入引脚，称为灌电流，反之为拉电流，通常灌电流能力强于拉电流，故采用输出低电平点亮LED。（注：LED要外接限流电阻至Vcc）
GPIOA被映射到存储空间的哪个地址段？
答：0x4002 0000 ~ 0x4002 03FF（课件P31页）
什么是CMSIS？它的两个核心层是什么？
答：CMSIS是Cortex架构微控制软件接口标准之意，向下定义了内核和外设寄存器，向上为用户提供调用接口。两个核心层分别是内核访问层和外设访问层。

## Slide 5: 思考题解答II – 第3章STM32开发初步
什么是STM32的标准函数库？其文件命名规则，如STM32Fxxx_ppp.c，xxx和ppt代表什么？
答：STM32标准函数库指片上外设的驱动库，由函数、数据结构和宏定义构成，涉及了外设的所有功能。命名规则：xxx表示芯片系列，如F10x、F4xx，ppp表示具体外设的缩写，如GPIO、TIM等。
解释寄存器操作语句“GPIOC->MODER = …”的机理
答：首先通过宏定义，GPIOC定义为C端口在存储空间的起始地址(0x4002 8000)，其次，MODER是GPIOx端口结构体中的第一个成员变量，其占据的正好是x端口MODER寄存器的地址位置。
int16_t和uint16_t分别代表什么数据类型？表示的数据范围各是多少？
答：int16_t表示16位有符号数，范围-32768~+32767；uint16_t表示16位无符号数，范围0~65535。
头文件和源文件的用途
答：头文件里主要包括宏定义(如端口和寄存器)、数据结构(如结构体、枚举)和函数声明。源文件里主要是实现函数的程序代码。
结构体和枚举类型的区别？在GPIO初始化中有什么应用（可举例）？
答：结构体是将归属于同一对象的属性进行封装，如在GPIO初始化中，将工作模式、速度、输出类型等参数进行了结构体封装。枚举则是数据取值多选一，在GPIO初始化中，对于工作模式，有IN、OUT、AF等模式，只能是多中选一，故封装到一个枚举类型中。

## Slide 6: 思考题解答III – 第3章STM32开发初步
库函数编程和寄存器编程的优劣比较
答：寄存器编程简洁、效率高，但是抽象，且寄存器数量极其庞大。库函数清晰、直观反映其功能，但存在冗余，有时一条寄存器操作语句需多条库函数语句来对应。
什么情况需要用户再建立设备库文件（标准库之上）？
答：一是用户加入的外部设备，如按键、显示屏、传感器；二是高于标准库之上的一些操作，如中断配置、定时器配置。