## Slide 2: 第5章 通信接口与总线
❀ 5.1 通信概述
❀ 5.2 异步串行通信UART
❀ 5.3 串行外设接口SPI
❀ 5.4 集成电路总线I2C
Notes: 要进入一个全新的概念 就是开始学习通讯。在任何一门嵌入式的课程里头，一定会涉及的一类非常非常有用的外设，就是通信。

## Slide 3: 思考题 – I2C总线
I2C通信方式为什么是“半双工”
I2C两根信号线的名称及用途
推挽输出和OD输出结构上的区别？OD门线与连接原理(为何通过一根导线就可实现与逻辑）
I2C的信号电平规范（三点）
描述I2C主机写从机寄存器的数据帧格式（课件20页）
描述I2C主机读从机寄存器的数据帧格式（课件20页）
MPU6050的为什么可以有两个7bit地址？分别是什么？
若MPU6050初始化配置为：不自检，量程±4g，高通滤波5Hz，则语句“MPU6050_WriteReg(0x1C, 0x01);”该如何修改？（课件44页）
如果想读取MPU6050三个轴的角速度数据，则语句“for (i = 0; i < 6; i++) {
readbuf[i] = MPU6050_ReadReg (0x3B + i);} ”该如何修改？（课件45页结合MPU6050寄存器手册）

## Slide 4: 解答1 – I2C总线
I2C通信方式为什么是“半双工”
答：因为通信只有一条数据线SDA，同一时间只能单向传输数据，从主机到从机或者从从机到主机，因此是半双工。
I2C两根信号线的名称及用途
答：SCL，时钟线，用于同步主机和从机的通信；SDA，数据线，传输串行数据。
推挽输出和OD输出结构上的区别？OD门线与连接原理(为何通过一根导线就可实现与逻辑）
答：推挽结构有两个MOS管，上管导通输出高电平，下管导通输出低电平；OD结构只有一个MOS管，导通时输出低电平，截止时必须通过外部上拉电阻至高电压，才能输出逻辑1。线与连接指用一根总线将多个OD门输出端并联起来；所有OD门全输出1时，总线上才为1，只要有一个OD门输出0，就会将总线电压拉低，输出逻辑0，由于有上拉(限流)电阻的作用，不会出现短路情况。
I2C的信号电平规范（三点）
答：1）SCL高电平时，SDA保持稳定；2）SCL低电平时，SDA发生变化；3）通信开始或结束时，SDA在SCL为高时变化。

## Slide 5: 解答2 – I2C总线
描述I2C主机写从机寄存器的数据帧格式（课件20页）
答：主机，发起始位、从机地址+写控位；从机，应答A；主机，写寄存器地址；从机，应答A；主机，写寄存器数据；从机，应答或非应答；主机，结束通信。
描述I2C主机读从机寄存器的数据帧格式（课件20页）
答：主机，发起始位、从机地址+写控位；从机，应答A；主机，写寄存器地址；从机，应答A；主机，发重复起始位、从机地址+读控位；从机，应答、发出寄存器中数据；主机，非应答、结束通信。
MPU6050的为什么有两个7bit地址？分别是什么？
答：查阅数据手册，MPU6050地址为b110100X，末位X由引脚AD0决定；AD0接地时，X=0，地址为b1101000，AD0接Vcc时，X=1，地址为b1101001。
若MPU6050初始化配置为：不自检，量程±4g，高通滤波5Hz，则语句“MPU6050_WriteReg(0x1C, 0x01);”该如何修改？（课件44页）
答： 改为 MPU6050_WriteReg(0x1C, 0x09)
如果想读取MPU6050三个轴的角速度数据，则语句“for (i = 0; i < 6; i++) {
readbuf[i] = MPU6050_ReadReg (0x3B + i);} ”该如何修改？（课件45页结合MPU6050寄存器手册）
答：查阅寄存器手册，知陀螺仪数据寄存器地址为0x43~0x48，所以改为 for (i = 0; i < 6; i++) { readbuf[i] = MPU6050_ReadReg (0x43 + i); }。